EP系列兼顾经济和性能，是市场上最有价值的插桶泵。主要是取代手摇泵和操作不便的气动隔膜泵，重量特别轻且易于操作，配合耐腐蚀的聚丙烯（PP）泵杆和电动或气动马达，特别适合间歇性操作化学品的输送。

泵管特性：
·最具经济性
·耐腐蚀的聚丙烯泵管
·特别轻便：只有2.3 kg
·间歇操作
·坚固的结构适合工业应用
·有69 cm和102 cm两种规格泵管

电机特性：
·防水型
·符合人体工程学的操作设计
·按钮开关
·抗碰撞结构
·50/60 Hz
·120 or 220/240 VAC
*可选择气动马达。

性能特性：
·最大输送比重 1.2 SG
·最大使用温度 49oC
·最大流量 22.7L/m，1.36m3/hr
·最大扬程 3.7 m
·最大输送粘度 150 Cp

说明：EP泵不能用于易燃易爆及危险区域！