PF系列中低粘度高性能泵 中低粘度高性能，无泄漏，用于容器到容器的液体输送，如酸，腐蚀性液体和化学品。

主要特性：
·聚丙烯（PP），PVDF或316SS泵管
·独特的双吸叶轮结构
·多种电机可互换
·配合M58P，M59P，800w电机可输送 2000 Cp
·易于拆卸和清理
·耐干转
·有69 cm，102 cm，122 cm, 152 cm, 183 cm 5种规格泵管
* 输送易燃易爆液体时，需要使用防爆电机或气动马达及不锈钢泵管，另需配置防静电套件：P/N A100835

性能特性：
·最大输送比重 1.83 SG
·最大使用温度 PFP - 71oC，PFV - 49oC，PFS - 105oC
·最大流量 电动 151L/m，气动 83L/m
·最大扬程 电动 22m，气动 11.6m
·最大输送粘度 电动 2000Cp，气动 300Cp
* 易燃易爆场合使用最大流量要降到 26.4L/m，扬程降到 5.5m 以防止静电积聚。