| 特点 |  |
| --- | --- |

|  | 流量：1.5-304L/H 最大压力：20BAR 冲程频率：58/116次/分柱塞直径：6-64mm 电机：标准电压0.18KW和0.25KW（IP55） 冲程长度：15mm |  |
| --- | --- | --- |

| 意大利SEKO SPRING系列PS1型号柱塞式计量泵技术参数 |  |
| --- | --- |

型号 柱塞 直径 冲程数 / 分钟 流量 (L/H) 最大压力 连接尺寸 三相 电机(KW) bar psi SS316 PVC SS316 PVC SS316 PVC PS1D 006A 6 58 1.5 20 10 435 145 1/4 gf 1/4 gf 0.18 PS1D 006C 116 3 PS1D 011A 11 58 5 20 10 435 145 1/4 gf 1/4 gf 0.18 PS1D 011C 116 10 PS1D 017A 17 58 11 20 10 435 145 3/8 gf 3/8 gf 0.18 PS1D 017C 116 22 PS1D 025A 25 58 25 20 10 435 145 3/8 gf 3/8 gf 0.18 PS1D 025C 116 50 PS1D 030A 30 58 35 20 10 406 145 3/8 gf 3/8 gf 0.25 PS1D 030C 116 70 PS1D 038A 38 58 55 17 10 246.5 145 3/8 gf 3/8 gf 0.25 PS1D 038C 116 110 PS1D 048A 48 58 85 10 10 145 145 1/2 gf 1/2 gf 0.25 PS1D 048C 116 170 PS1D 054A 54 58 110 8 8 116 116 1/2 gf 1/2 gf 0.25 PS1D 054C 116 220 PS1D 064A 64 58 152 6 4 87 58 3/4 gf 3/4 gf 0.25 PS1D064B 78 204 PS1D 064C 116 304

| 型号说明 |  |
| --- | --- |

|  | P S1 D 064 B 31 B1 000 P ： 型号 S1 ： 驱动类型 D ： 行程长度 064 ： 柱塞直径 B ： 行程 31 ： 泵头材质 B1 ： 电机 000 ： 备选件 |  |
| --- | --- | --- |

| 触液端 |  |
| --- | --- |

|  | SS316或PVC泵头（标准型）；SS316材质或陶瓷材质的柱塞；触液端介质列于“泵头”材质表（特殊材质可根据用户需要定制）；最高的加药温度：SS316泵头：90℃，PVC泵头：40℃；流量调节；每一个泵都装有一电力传动装置，可接受4-20mA输入 |  |
| --- | --- | --- |

| 泵头材质 |  |
| --- | --- |

|  | 21 31 24 34 41 泵头 SS316 PVC SS316 PVC PVDF 柱塞 SS316 陶瓷 陶瓷 陶瓷 陶瓷 柱塞密封圈 FPM FPM EPDM EPDM FPM 阀门 SS316 PYREX SS316 PYREX PYREX 阀门底座 SS316 PVC SS316 PVC PVDF |  |
| --- | --- | --- |

| 柱塞直径 |  |
| --- | --- |

|  | 柱塞直径 SS 316L A B C T 6 120 210 1/ 4g .f. 68 11 120 210 1/ 4g .f. 68 17 120 210 3/ 8g .f. 68 25 120 215 3/ 8g .f. 68 30 120 215 3/ 8g .f. 68 38 160 227 3/ 8g .f. 88 48 160 227 1/ 2g .g. 88 54 173 229 1/ 2g .f. 108 64 202 238 3/ 4g .f. 108 柱塞 直径 PVC A B C T 6 157 216 1/ 4g .f. 80 11 157 216 1/ 4g .f. 80 17 147 216 3/ 8g .f. 80 25 147 225 3/ 8g .f. 80 30 147 225 3/ 8g .f. 80 38 168 235 3/ 8g .f. 100 48 196 240 1/ 2g .f. 100 54 216 240 1/ 2g .f. 120 64 222 250 3/ 4g .f. 120 |  |
| --- | --- | --- |